## Slide 1: Симуляция перехвата воздушной цели
Кузьмин Дмитрий Анатольевич
Ларионов Владислав Васильевич

## Slide 2: Введение 01 02 03
Целью данного проекта является разработка программного комплекса для симуляции полета ракеты-перехватчика и поражения движущейся воздушной цели.
Ключевой особенностью системы является модель, учитывающая переменную массу, аэродинамическое сопротивление, ветер и вращение Земли.
Проект реализован в виде веб-приложения, где серверная часть выполняет сложные баллистические расчеты, а клиентская часть обеспечивает 3D-визуализацию в реальном времени.

## Slide 3: Технологический стек

## Slide 4
Python (FastAPI). Отвечает за физические вычисления, численное интегрирование и поиск оптимальной траектории.
JavaScript, HTML5, CSS. Использует библиотеку Plotly.js для построения трехмерных графиков траекторий.
WebSockets (JSON). Обеспечивает потоковую передачу состояния симуляции (координаты, скорость, ветер).
Backend
Frontend
Протокол

## Slide 5: Логика работы

## Slide 6
Расчет: Сервер получает параметры цели и ветра, после чего выполняет поиск оптимального вектора запуска который обеспечит попадание.
Симуляция: Запуск ракеты с рассчитанным вектором. На этом этапе пользователь может менять параметры ветра в реальном времени, наблюдая отклонение ракеты от идеальной траектории.
Процесс разделен на 2 этапа

## Slide 7: Уравнение динамики

## Slide 9: – сила тяги  01
Тяга создается реактивным двигателем. В модели принята активная стабилизация вектора тяги относительно точки старта.

## Slide 11: – сила тяжести  02
Действует вертикально вниз.

## Slide 13: – аэродинамическое сопротивление  03
Сила сопротивления направлена против вектора относительной скорости. Именно через эту силу реализовано влияние ветра.

## Slide 15: – сила Кориолиса  04
Учитывает эффекты вращения Земли для заданной широты.

## Slide 17: Переменная масса

## Slide 19: Модель движения цели

## Slide 20
В отличие от ракеты-перехватчика, для воздушной цели принята кинематическая модель равномерного прямолинейного движения.
Цель рассматривается как летательный аппарат с активной системой автоматического управления (САУ). Предполагается, что САУ компенсирует внешние возмущения для удержания заданного курса и скорости.
Интегрирование уравнений движения двух тел с учетом всех сил привело бы к увеличению времени расчета. В рамках проекта приоритет был отдан скорости, в отличие от реальных комплексов ПВО, где важна точность.
Общая информация
Имитация управляемого полета
Оптимизация вычислительной сложности

## Slide 21: Метод интегрирования

## Slide 22
Для решения системы дифференциальных уравнений используется метод Рунге-Кутты 4-го порядка.
В отличие от метода Эйлера, метод Рунге-Кутты обеспечивает высокую точность расчетов даже при относительно большом шаге по времени .
Состояние системы на шаге описывается вектором
На каждом шаге вычисляются четыре коэффициента для координат и скоростей, что позволяет аппроксимировать нелинейное поведение аэродинамических сил.
Метод Рунге-Кутты 4 порядка

## Slide 23: Алгоритм поиска траектории

## Slide 24
Грубый поиск
  Сканирование сферической сетки углов (азимут , угол места ) с большим шагом.
Локальное уточнение
  Итеративное уменьшение области поиска вокруг лучшего кандидата с уменьшением шага.
Координатный спуск
  Тонкая настройка углов для минимизации ошибки.
Метод Нелдера-Мида
  Финальная оптимизация для нахождения глобального минимума функции промаха.

## Slide 25: Заключение 01 02 03 04
В ходе работы был создан полноценный симулятор перехвата.
Реализованная физическая модель описывает поведение тела в атмосфере, учитывая снос ветром.
Применение метода Рунге-Кутты и алгоритмов оптимизации позволило добиться высокой точности попадания.
Упрощение модели движения цели позволило сохранить баланс между физической достоверностью перехвата и производительностью системы.